Безопасность при работе с электрическими газонокосилками и триммерами

Электрические газонокосилки и триммеры – удобный в эксплуатации и эффективный прибор для скашивания травы. Однако при эксплуатации данных приборов нельзя забывать об опасных факторах, которые могут привести к тяжелым последствиям, а именно: электрический ток, острые режущие части, вращающиеся с большой скоростью, вылетающие из-под вращающегося узла предметы (камни, комья земли и т. д.). Работать с газонокосилками и триммерами могут лица, способные выполнять данную работу по своим физическим данным и изучившие инструкцию по эксплуатации инструмента.

Надо помнить, что при работе с электрическими газонокосилками и триммерами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать приборы кустарного производства.

- Выполнять работу в состоянии алкогольного или наркотического воздействия, а так же в состоянии утомления или плохого самочувствия.

- Выполнять работу со снятыми защитными устройствами.

- Выполнять работу в условиях плохой освещенности, плохих погодных условий.

- Оставлять приборы без присмотра с подключенным электропитанием.

- Во время работы натягивать и перегибать кабель.

Нарушение этих не хитрых правил может привести к печальным последствиям и ниже приведенный пример тому доказательство.

Женщина, на дачном участке в садоводческом товариществе вблизи н.п. Волоки Могилевского района, производила скашивание травы вблизи садового дома с применением газонокосилки кустарного производства, включенной в электрическую сеть садового дома. В ходе косьбы, в результате появления электрического потенциала на металлическом корпусе газонокосилки из-за недостатков конструкции, женщина была смертельно травмирована электрическим током.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения нештатных ситуаций (появление запаха гари, дыма, пламени) немедленно отключайте приборы и отсоедините от электрической сети.

При соблюдении данных правил, Вы обезопасите себя от возможных травм и продлите срок службы своей газонокосилки или триммера.

Краснопольская районная энергогазинспекция.

2020 г