Населению об электробезопасности

Насыщенность электрооборудованием современных домов, вспомогательных помещений и строений граждан привела к привычке относиться к этому электрооборудованию как к чему-то обыденному, не опасному. Однако это ощущение обманчиво. Оно возникает потому, что монтаж и использование электроустановок осуществляются в большинстве случаев людьми, недостаточно четко представляющими причины и последствия поражения электрическим током, возникающих вследствие нарушения определенных правил. Чтобы избежать этих неприятностей, желательно знать некоторые, самые элементарные положения и правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации электроустановок. Необходимо всегда помнить, что неисправное состояние электрооборудования, неумелое с ним обращение, несоблюдение специальных мер предосторожности может привести к пожару или поражению электрическим током.

Как же обезопасить себя и окружающих при  неизбежном в наша время использовании электроэнергии?

Для обеспечения электробезопасности могут и должно применяться в отдельности или в сочетании друг с другом следующие способы и средства. Защитное заземление -преднамеренное соединение металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с землей. Заземление снижает до безопасной величины напряжение относительно земли металлических частей электроустановки, оказавшихся под напряжением при повреждении изоляции. Части оборудования, находящиеся под напряжением, должны быть закрыты или ограждены для предотвращения случайного к ним прикосновения. Должна быть обеспечена надлежащая изоляция токоведущих частей. В некоторых случаях электрооборудование должно иметь двойную изоляцию. Периодически должен проводиться контроль сопротивления изоляции. Металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены или занулены в соответствии с ТКП 339-2011. Нельзя работать незаземленными дрелью, электропилой и другими электрическими машинами с напряжением более 42 В или не имеющими двойной изоляции. При питании передвижного или переносного электрооборудования соединение кабелей и шнуров должно выполняться при помощи специальных разъемов с заземляющим -наиболее длинным контактом.

Следует применять электронагревательные приборы только заводского изготовления. Нельзя забывать, что электронагревательные приборы имеют сравнительно большую мощность и следовательно, значительный ток. Превышение допустимой мощности, которую в состоянии пропустить провода, может привести к их перегреву, разрушению и возгоранию изоляции, особенно при некачественной защите от токов перегрузки и короткого замыкания. Поэтому следует избегать одновременного включения нескольких нагревательных приборов в одну розетку с помощью переходников.

Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами.

Краснопольская районная энергоинспекция