ПАМЯТКА

по электробезопасности при использовании ёлочных гирлянд, иллюминаций в быту.

В новогодние праздники и Рождество почти в каждом доме ставят и украшают новогодние  ёлки. Поэтому следует знать элементарные правила электрической безопасности при использовании электрических устройств,  для украшения новогодней красавицы. Ёлку всегда необходимо устанавливать на устойчивой подставке и украшать её только исправной гирляндой заводского изготовления, которая должна иметь неразборную прессованную вилку.

Помните:

- не позволяйте детям подключать гирлянды к электрической сети;

- не разбирайте включенные гирлянды, не натягивайте их;

- берегите комнатные гирлянды от контакта с водой.

При покупке гирлянды следует обратить внимание на упаковку, где обязательно должны быть указаны товарный знак, класс и степень защиты от проникновения влаги и пыли, причём цифры на коробке должны совпадать с цифрами на изделии, в упаковке – инструкции по эксплуатации и сертификат соответствия на изделие. Для украшения новогодних елей вне помещений на улице, фасадов домов должны использоваться сертифицированные гирлянды только заводского изготовления и иметь более надежную защиту от попадания влаги и пыли, с напряжением питания не более 25 В. В противном случае высота подвеса должна быть не менее 2,5 метра или елка должна ограждаться, чтобы люди не могли попасть в зону её установки. Подключение ёлочных гирлянд на напряжение 220 В необходимо выполнять через устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автоматический выключатель. Применение этих устройств позволит избежать поражение электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, повреждении изоляции и коротком замыкании.

Для предупреждения несчастного случая и возникновения пожара ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать некалиброванные плавкие вставки предохранителей или предо    хранителей кустарного изготовления (жучки);

- использовать провода и кабели с поврежденной изоляцией;

- устанавливать ёлку на ковровых изделиях;

- не допускайте скручивания электропроводки и кабелей;

- устанавливать ёлку вблизи отопительных приборов.

Что делать если произошло возгорание электрогирлянды:

- вытащите вилку из розетки или отключите электричество в электрощитке;

- вызовите спасателей по телефону 101;

Пожалуйста, в предновогодней суете помните об этих правилах.

Краснопольская районная энергоинспекция

2018 год.