ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПАВОДКА

Краснопольская районная энергогазинспекция напоминает жителям района, что по его территории, в том числе и в зонах возможного подтопления, проходят воздушные и кабельные линии электропередачи высокого напряжения, расположены электрические подстанции.

Во время паводка возможны повреждения электрических сетей в результате подтопления территории. Есть вероятность подмыва грунта под опорами, трансформаторными подстанциями, возможно механическое воздействие больших масс льда на электроустановки. Велика вероятность падения опор, обрывов и провиса проводов над поверхностью воды, повреждения электроустановок.

Жителям категорически запрещается приближаться к линиям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и подвергшимся воздействию паводка (при угрожающем наклоне или падении опор). Это смертельно опасно для жизни! ЗАПРЕЩАЕТСЯ предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании!

Очень опасно попадание воды на электропроводку или электробытовые приборы, находящиеся под напряжением. При угрозе подтопления вашего дома или квартиры обесточьте помещение (отключите вводной автомат или выкрутите пробковые предохранители).

После спада воды электропроводка и электрические приборы продолжают оставаться опасными. Включение электроустановок зданий (помещений), попавших в зоны подтопления, без просушки и испытания изоляции электропроводки данных помещений и электроприборов представляет опасность! Лучше всего доверить решение о возобновлении электроснабжения специалистам!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать электроприборы рядом с водой, ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с электроприборами мокрыми руками или в мокрой обуви.

В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва или провиса проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо сообщить в диспетчерскую службу  Краснопольского РЭС  (тел. 802238-75466).
   Соблюдая эти элементарные Правила, Вы сохраните жизнь себе и своим близким.

Краснопольская районная энергогазинспекция

2021 год