Меры безопасной эксплуатации бытовых котлов,

работающих на твердых видах топлива.

Ежегодно в Республике Беларусь происходит более 10 взрывов бытовых котлов, в результате которых гибнут люди. Основное количество чрезвычайных происшествий приходится на начало отопительного сезона, для которого характерна положительная температура воздуха в дневное время. Ночью столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, что приводит к замерзанию трубопроводов и расширительных баков с прекращением циркуляции воды.

Рекомендуется до начала отопительного сезона:

- очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи, выполнить при необходимости их ремонт;

- провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

- промыть систему отопления и заполнить её водой;

- убедится в герметичности котла и системы отопления;

- теплоизолировать находящиеся на чердаке и в не отапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:

- убедится, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления;

-удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

- произвести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

- до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака, убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет;

- если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной системе, это свидетельствует о замерзании системы отопления, в этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Что делать, если отопительная система замерзла?

- определить место замерзания отопительной системы;

- отогреть место замерзания отопительной системы;

- когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечёт вода, постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому:

- срочно прекратить подачу топлива в котел;

- удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива.

Рекомендуется:

- работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только силами специализированной организации.

Безопасная эксплуатация бытовых котлов:

При розжиге котла убедитесь, что циркуляция теплоносителя обеспечена, каналы дымоходов свободны, давление по манометру, установленному на котле, соответствует норме.

Запрещается:

- использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

- проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;

- эксплуатировать котлы с несправными манометрами и предохранительными устройствами;

- хранить рядом с котлом горючие материалы.

Соблюдая эти нехитрые правила - беды никогда не случится.

Краснопольская районная энергоинспекция