«Требования безопасности при эксплуатации машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства»

Требования безопасности по эксплуатации машин оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства определены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах,  утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44 (далее – Правила).

Эксплуатация машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами, а также эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

Управление системой машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства должно исключать возникновение опасности в результате совместного их функционирования, а также в случае отказа какой-либо части.

Управление системой машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства должно позволять работающим при необходимости блокировать пуск системы, а также осуществлять ее остановку.

Пульт управления системой машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства должен обеспечить работающим возможность контролировать отсутствие иных работающих в опасных зонах, либо управление должно исключить функционирование системы машин и (или) оборудования при нахождении работающих в опасной зоне.

Машины и оборудование для животноводства, птицеводства, кормопроизводства следует пускать в работу в последовательности, определенной технологической документацией.

Каждому пуску системы машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства должен предшествовать предупреждающий сигнал, продолжительность действия которого позволяет лицам, находящимся в опасной зоне, покинуть ее или предотвратить пуск системы.

Эксплуатация водонагревателей закрытого типа допускается только при наличии свободного выхода горячей воды.

Управление технологическими операциями приготовления кормов (сушка, дробление зерна и компонентов, дозирование, смешивание) должно осуществляться дистанционно.

Приемные емкости для кормов, имеющие люки, горловины, открытые бункеры, находящиеся на высоте, доступной для попадания в них работающих или животных, должны иметь защитные решетки или ограждения.

Оборудование для дробления и размола зерна, иного корма (далее – дробилки) должно размещаться в изолированном помещении.

Дробилки должны быть оборудованы магнитными сепараторами.

Применяемые для улавливания металлических примесей магниты должны систематически проверяться и очищаться в соответствии с установленным графиком. Очищать магниты следует через люки деревянными скребками.

Смотровые люки дробилок должны открываться и закрываться без применения инструмента, защитные кожухи – с применением инструмента.

Подача корма в дробилку должна производиться равномерно. При этом необходимо следить, чтобы в дробилку вместе с кормом не попали посторонние предметы.

В случае необходимости для проталкивания корма следует использовать деревянные толкатели с рукояткой длиной не менее 1 м и ограничителем входа в приемную горловину.

Во время работы дробилок работающим не допускается стоять против направления выброса массы кормов.

Во время работы дробилок не допускается выброс пыли в местах соединения транспортирующих труб с корпусом дробилки и циклоном. Заслонка должна плотно перекрывать горловину циклона. Циклон должен быть исправным и улавливать пыль.

В бункерах-накопителях и емкостях для хранения концентрированных и комбинированных кормов должно быть исключено образование сводов или предусмотрены устройства для его разрушения.

Бункеры-накопители для хранения комбикорма должны быть закрытого типа, подключены к аспирационной системе и оборудованы датчиками дистанционного контроля заполнения и температуры.

Перед осмотром и ремонтом приемные устройства и бункеры-накопители для хранения корма должны быть освобождены от сыпучих грузов и проветрены.

После загрузки кормами емкости оборудования для запаривания и перемешивания кормов (далее – запарник-смеситель) загрузочный люк должен быть плотно закрыт.

Подача пара в запарник-смеситель производится при плотно закрытых крышках горловин и люков при постоянном контроле давления и герметичности.

Перед открытием крышки запарников-смесителей следует закрыть паровой вентиль, снизить давление на входе в емкость до атмосферного, прочистить отверстие для слива конденсата и убедиться, что конденсат и пар выходят из него без давления. Открывать крышку следует осторожно, стоя в стороне, на которую она открывается. При выполнении работ следует применять средства индивидуальной защиты глаз, лица, рук.

Перед сливом конденсата из запарника-смесителя необходимо убедиться в отсутствии работающих напротив сливного отверстия.

При приготовлении кормов с применением запарника-смесителя необходимо следить за тем, чтобы кормовая смесь не попадала на пол или настил рабочей площадки запарника-смесителя. Просыпанную смесь следует немедленно убрать, скользкий пол посыпать песком или опилками, затем очистить.

В период выгрузки кормов из смесителей-запарников при интенсивном парообразовании следует обеспечить вентиляцию помещения.

Работа внутри емкостей-смесителей допускается по наряду-допуску после выполнения мер, исключающих случайный пуск смесителя.

При работе с горячей водой, агрессивными жидкостями следует применять способы, исключающие их разбрызгивание, переносить их в таре с закрывающейся крышкой, применять средства индивидуальной защиты глаз, рук, ног, органов дыхания.

При применении канатно-дисковых кормораздатчиков для кормления птицы должно обеспечиваться крепление звеньев труб к потолку или опорам здания птичника.

В целях уменьшения пылеобразования при свободном падении корма из направляющих желобов или транспортерных лент кормораздатчиков необходимо использовать устройства, исключающие пыление и разбрасывание корма (спускные рукава, фартуки из плотной ткани).

Раздача кормов животным при помощи оборудования для раздачи корма, прицепленного к сельскохозяйственной и иной машине (далее – передвижной кормораздатчик) должна осуществляться только со стороны кормового проезда, исключая нахождение работающих в станках (секциях).

Раздача корма, стоя на передвижном кормораздатчике, гужевом транспортном средстве, при их движении, не допускается.

Перед включением рабочих органов передвижного кормораздатчика необходимо подать предупредительный сигнал и убедиться, что вблизи отсутствуют работающие.

При работе с передвижным кормораздатчиком не допускается:

находиться во время работы передвижного кормораздатчика вблизи его рабочих органов;

находиться в кузове кормораздатчика при включенном двигателе сельскохозяйственной и иной машины;

стоять под открытым задним бортом кузова кормораздатчика, класть на транспортеры какие-либо предметы;

работать с ослабленной тяговой цепью и с погнутыми скребками.

Для безопасной эксплуатации и экстренной остановки скреперных установок и конвейеров для уборки навоза и помета из помещений должно быть предусмотрено дистанционное управление с дублирующими кнопками в противоположных торцах помещения.

Приямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей должны иметь ограждения и устройство автоматической очистки скребков в процессе перегрузки.

Заходить за ограждения приямков навозных конвейеров для осуществления их очистки работающим не допускается.

При работающем конвейере для навозоудаления впускать в помещение и выпускать из него животных не допускается.

Работы в жижесборниках, навозосборниках, коллекторах и иных закрытых заглубленных емкостях должны производиться с оформлением наряда-допуска.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной инспекции труда                                    А.А. Шлынов