# Урожай без электротравматизма

У работников сельского хозяйства наступает напряжённая и горячая пора — уборка урожая зерновых. Работы в основном проводятся на открытом воздухе, вблизи линий электропередачи, на зерносушильных комплексах и других объектах. Именно в этих местах существует реальная угроза причинения вреда здоровью и жизни работников.

Смертельные несчастные случаи, связанные с поражением людей электрическим током при проведении сельскохозяйственных работ,  происходят почти ежегодно. Хочу напомнить очередной раз, что руководителям сельскохозяйственных организаций к первостепенным задачам нужно отнести мероприятия, направленные на снижение травматизма, в том числе и от электротравм.

В каждом хозяйстве должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и электробезопасность. Необходимо обеспечить персонал, обслуживающий электроустановки, испытанными защитными средствами и инструментом, провести инструктажи по электробезопасности с работниками зернотоков и механизаторами высокогабаритных машин и механизмов, не допускать к работе на электрооборудовании лиц, не прошедших проверку знаний по охране труда при работе в электроустановках. До начала работ в электроустановках должны быть проведены работы по чистке, ремонту, техническому обслуживанию оборудования, проверены заземляющие устройства, выполнены электрофизические измерения, нанесены знаки электробезопасности, надписи «вкл.» и «откл» около коммутационных аппаратов», а так же  указать их принадлежность к тому или иному механизму.

Чтобы не случилось беды, прежде всего, каждый работник должен соблюдать элементарные правила электробезопасности:

-не приступать к работе на электрооборудовании при наличии повреждения изоляции проводов, кабелей, отсутствии ограждений открытых токоведущих частей оборудования, находящегося под напряжением;

-не переезжать через лежащий на земле кабель, не бросать на него тяжести;

-не производить ремонт подключённых к электрической сети машин и механизмов;

-при перемещении передвижных машин для работы в новом месте отключать питающий кабель;

-при передвижении машин на электрическом ходу необходимо следить за длиной питающего кабеля;

-работая на зернотоках вблизи электрифицированных механизмов обязательно надевать обувь;

-не приближаться к оборванным проводам на расстояние менее 8-10 метров;

-не открывать распределительные и коммутационные ящики, шкафы;

-не прикасаться к опорам, не влезать на них и не привязывать к ним животных;

-не проникать за ограждения трансформаторных подстанций; при работе сельскохозяйственных машин в охранной зоне линий электропередачи нельзя находиться вне кабины и выполнять ремонтно-профилактические работы.

-движение машин под проводами воздушной линии электропередачи допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре и под надзором ответственного лица за безопасное производство работ, маршрут перемещения должен быть указан в путевом листе.

Если вы оказались в зоне опасного шагового напряжения, при обрыве провода линии электропередачи, то удаляться от неё нужно прыжками двумя ногами или шагами без отрыва ступней от земли и без создания разрыва между стопами (пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги) покинуть опасную зону на не менее, чем на 8-10 метров. Такие же действия необходимо принимать и при падении провода на автотехнику. Кабину следует покидать, спрыгнуть на землю обеими ногами, ни в коем случае не касаясь корпуса машины, удаляться от неё вышеописанным способом.

При повреждении воздушных линий, обрыве проводов и т.п. необходимо срочно сообщить дежурному персоналу Краснопольских электрических сетей по телефону 8(02238)75-4-66.

Требуйте от должностных лиц правильной  организации работ в электроустановках и в охранных зонах линий электропередач.

Помните!  Только  правильное  обращение  с  электрической  энергией  гарантирует  безопасность  жизни  людей.

Краснопольская районная энергогазинспекция

2023 год